## Slide 1: Systèmes embarqués MIC5111

## Slide 2
Systèmes embarqués
MIC5111, Automne 2025
Professeur : Mounir Boukadoum
Bureau : PK-4540
Téléphone : 514-987-3000 #4565
Courriel: boukadoum.mounir@uqam.ca
Site du cours : www.labunix.uqam.ca/~boukadoum_m
Auxiliaire: Radia Kassouri
Jeudi, de 13h30 à 16h30, local SH-3580 (cours)
Lundi, de 15h00 à 17h00 ou vendredi de 9h30 à 11h30, local PK-4770 (laboratoires)

## Slide 3: Objectifs, moyens et prérequis
Introduire les étudiantEs aux systèmes embarqués et leurs applications pour la mesure et la commande
  Couvrir les principes, composants et différentes étapes de conception et réalisation d’un système à microcontrôleur(s), incluant le matériel et le logiciel
Le cours magistral est complété par des expériences de laboratoire pour se pratiquer
Bagage souhaité : Connaissances de base en électronique analogique et numérique, langages c et assembleur
Les discussions en séance sont encouragées!

## Slide 4: Position dans le programme
Trimestre |  |  |  |  |  | 
1 | INF1070 | INF1120 | INF1132 | MAT1115 | MIC1117 | 
2 | INF2120 | INF2171 | MIC1065 Ch. Compl. | MIC3220 INF2050 | TEL3175 MIC1117 | 
3 | INF3080 | INF2050 MIC1065 | INF3271 MIC3220 | MIC3117 TEL3175 | MIC6130 | 
4 | COM1070 | Choix INF3271 | INF3105 | MIC4101 MIC3117 | MIC4220 MIC6130 | 
5 | Choix | Ch. Comp Ch. Gest | MAT1700 MIC4101 | MIC5111 MIC4220 | TEL5025 | 
6 | Choix | Ch. Gest. MAT1700 | MGT3224 MIC5111 | TEL5240 TEL5025 | MIC5012* | 
7 | Choix | MGT3224 | TEL5240 | MIC5012* | MIC6012** | 
8 | MIC6012** |  |  |  |  | 

## Slide 5: Plan du cours
Définition, architectures, métriques de conception et considérations pratiques
Familles de processeurs : MSP430, ARM, RISK V
Périphériques internes et externes:
  Compteurs/temporisateurs, ports // et --, interfaces spécialisées
  Convertisseurs de format : A/N, N/A, considérations pratiques
Acquisition et traitement des données
  Capteurs et prétraitement,
  Actionneurs et interfaces de sortie
Circuits d’alimentation
Logiciel pour systèmes embarqués
  Exécutifs
  Algorithmes de commande

## Slide 6: Laboratoires
Environnement de développement
E/S de base : claviers et afficheurs
E/S d’expansion : I2C
Convertisseurs de format avec application à la génération de signaux
Traitement du signal avec application aux filtres numériques
Actionneurs et interfaces de puissance avec application à la régulation PID
Conception de circuits imprimés : régulateur de tension
Exécutifs logiciels : RTOS
Capteur sans fil à lien Bluetooth

## Slide 7
Chapitre 1 : Introduction

## Slide 8: Objectifs d’apprentissage du chapitre
Survol des systèmes embarqués
Le problème des métriques de design
Les technologies de conception et de réalisation
  Processeurs/Circuit intégrés personnalisés
  Technologies de fabrication
  Outils d’aide à la conception

## Slide 9: C’est le règne des ordinateurs, mais lesquels ?
Nous pensons surtout aux ordinateurs de bureautique
  PC
  Portables/tablettes
  Serveurs
Un type beaucoup plus répandu existe!
  Téléphones portables, caméras numériques, imprimantes, modems, routeurs, décodeurs de TV, régulateurs industriels, capteurs “intelligents”, systèmes d’irrigation automatique…

## Slide 10: Définition
Difficile à préciser, pratiquement tout système avec les attributs suivants :
  Un ou plusieurs microordinateurs aux ressources limitées, peu ou pas ou peu visibles (d’où le nom)
  Système d’exploitation invisible, réduit ou non existant
  Faibles dimensions physiques
  Fonctionnalité prédéfinie
Beaucoup plus nombreux que les systèmes de bureautique (PC, serveurs, etc.)
  Jusqu’à 200+ par maison ou automobile !

## Slide 11: Une liste non exhaustive
et beaucoup plus !
Anti-lock brakes
Auto-focus cameras
Automatic teller machines
Automatic toll systems
Automatic transmission
Avionic systems
Battery chargers
Camcorders
Cell phones
Cell-phone base stations
Cordless phones
Cruise control
Curbside check-in systems
Digital cameras
Disk drives
Electronic card readers
Electronic instruments
Electronic toys/games
Factory control
Fax machines
Fingerprint identifiers
Home security systems
Life-support systems
Medical testing systems
Modems
MPEG decoders
Network cards
Network switches/routers
On-board navigation
Pagers
Photocopiers
Point-of-sale systems
Portable video games
Printers
Satellite phones
Scanners
Smart ovens/dishwashers
Speech recognizers
Stereo systems
Teleconferencing systems
Televisions
Temperature controllers
Theft tracking systems
TV set-top boxes
VCR’s, DVD players
Video game consoles
Video phones
Washers and dryers
VCR’s, DVD players
Video game consoles
Video phones
Washers and dryers
www.perceptive-ic.com/news-detailed/What-is-an-embedded-system

## Slide 12: Des microordinateurs intégrés pour l’essentiel
Chacun est autosuffisant pour une fonction donnée
Plusieurs peuvent co-exister pour un objectif global commun
Périphériques d’entrée (clavier)
Capteurs environnementaux et interfaces
Périphériques de sortie (affichage)
Actionneurs
Horloge
CPU
Mémoire de données et programme
Périphériques internes
Port d’e/s

## Slide 14: Architecture d’un téléphone intelligent
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPhone-Schema.jpg
Notes: Mpl: mobile pixel link display serializer/deserializer

## Slide 15: Caractéristiques communes
Composants intégrés avec fonctions spécifiques
Réactif et opérant en temps-réel ou proche
  Réagit continuellement aux conditions d’opération
  Répond en dedans de contraintes de temps
Contraintes de design serrées et interreliées
  Composants aux capacités réduites
  Faible consommation d’énergie
  Petites dimensions physiques
  Coût acceptable à l’usage

## Slide 16: Exemple d’une caméra numérique
Fonction dédiée : Oui, toujours une caméra
Contraintes serrées : oui, abordable, opération à piles, petites dimensions, réponse rapide
Réactif et opération en temps réel : jusqu’à un certain point

## Slide 17: Comment est-ce possible?
Loi de Bell : Nouvelle technologie de calcul aux 10 ans
Loi de Moore : intégration de semiconducteurs x2 aux 18 mois
Dans deux cas, baisse des coûts et nouvelles applications!
Année
logs (personnes/ordinateurs)
Transfert de flux et IA
Calcul et stockage de données
Productivité
interactive
Mainframe
Miniordinateur
Station de travail
PC
Laptop
Tél. Intell.
Notes: So if we look at the computing spectrum today, each of the classes exist simultaneously. In a room we can put 100s of teraflops and many petabytes of computing.
Our productivity, document preparation, and personal information management fits in our pocket and a new class is emerging that will provide a means of streaming information to and from the physical world like we have never seen before.

## Slide 18: Contraintes de design
Généralement mutuellement exclusives !
    Ex. petites dimensions physiques, grande puissance de calcul, faible émission de chaleur et grande autonomie d’alimentation
Le coût est aussi un facteur
Problème d’optimisation multiple portant sur plusieurs métriques de conception

## Slide 19: Métriques de design communes
Coût unitaire : coût de manufacture par unité en excluant les charges non récurrentes
  « Non-Recurring Engineering cost » (NRE) : coût de l’environnement de conception
Taille: dimension physique du système
Performance : temps de réponse du système
Énergie consommée : alimentation du système
Flexibilité: capacité de modifier le système à coût raisonnable (NRE faible)
Fiabilité et sécurité d’utilisation

## Slide 20: Il existe aussi des métriques de marché
Temps de prototypage: temps requis pour monter une version opérationnelle du système
Temps de mise en marché : temps de développement d’une version commerciale
Maintenabilité: capacité de modifier le système après la mise en marché
Durabilité, sources d’approvisionnement, etc.

## Slide 21: Améliorer une métrique peut avoir un effet négatif sur une autre !
L’expertise en logiciel et matériel est souvent requise
  Codesign
dimension
Performance
Énergie
Coût NRE
Microcontroller
CCD preprocessor
Pixel coprocessor
A2D
D2A
JPEG codec
DMA controller
Memory controller
ISA bus interface
UART
LCD ctrl
Display ctrl
Multiplier/Accum
Digital camera chip
lens
CCD
Matériel
Logiciel

## Slide 22: Une métrique exigeante : Le temps de mise en marché
Temps requis pour développer une version commercialisable
Doit rencontrer la fenêtre d’opportunité
  Période durant laquelle le produit réaliserait le plus gros volume de ventes
Durée moyenne de 8 mois et moins aujourd’hui!
Les délais peuvent coûter très cher !
Revenus ($)
Temps (mois)
Nouveauté
Fin de vie

## Slide 23: Pertes dues à une mise en marché tardive
Modèle simplifié des revenus
  Durée de vie du produit = 2W, sommet des ventes atteint au milieu
  Le temps de mise en marché définit un triangle représentant la pénétration du marché
  L’aire du triangle représente les revenus
Perte due au retard
  Définie par la différence d’aire entre les triangles À-Temps et Retardé
Entrée Entrée À-temps retardée
Pic des revenus du produit à temps
Pic des revenus suite à l’introduction tardive
Marché croissant
Marché décroissant
W
2W
Temps
D
Retardé
Revenus
0

## Slide 24: Pertes due à une mise en marché tardive
Aire du triangle (en supposant y=x)
  À-Temps = 0.5*2W * W
  Retardé = 0.5*(2W-R)*(W-R)
Pourcentage de perte de revenus = (R(3W-R)/2W2)*100
Exemples
Durée de mise en marché d’un an (2W=1) er retard de 0, 4 et 10 semaines
  R = 0 : (0*(3*26)/2*26^2) = 0%
  R = 4 : (4*(3*26 –4)/2*26^2) = 22%
  R = 10 : (10*(3*26 –10)/2*26^2) = 50%
  Les délais coûtent cher !
Entrée Entrée À-temps retardée
Pic des revenus du produit
Pic des revenus suite à l’introduction tardive
Marché croissant
Marché décroissant
W
2W
Temps
D
À-temps
Retardé
Revenus
0

## Slide 25: NRE, coût unitaire et coût total
Coûts:
  Coût unitaire (CU): coût de manufacture par unité à l’exclusion des coûts non récurrents (NRE)
  NRE (Non-Recurring Engineering cost): Le coût de l’environnement de conception
  Coût total = CU* #d’unités + NRE
  Coût total par unité = coût total / #d’unités
  = (NRE / #d’unités) + coût unitaire
NRE peut reléguer CU au second plan
  NRE=$20 000, coût unitaire=$100
  Pour 10 unités
    Coût total = $20 000 + 10*$100 = $21 000
    Coût total par unité = $20 000/10 + $100 = $2100
L’amortissement du NRE sur toutes les unités ajoute un coût $2000 par unité!

## Slide 26: NRE et coût unitaire
Comparaison de technologies – c’est la quantité qui compte!
  Technologie A: NRE=$2,000, coût unitaire=$100
  Technologie B: NRE=$30,000, coût unitaire =$30
  Technologie C: NRE=$100,000, coût unitaire =$2
Il faut aussi considérer le temps de mise en marché !

## Slide 27: Les métriques de performance
Fréquence du processeur/nombre d’instructions par seconde
  Largement utilisées, mais souvent peut utile en tenant compte du contexte d’utilisation
    Par ex., l’usagerE se préoccupe plus du temps de réponse d’une caméra numérique que de la fréquence du processeur intégré.
Latence (temps de réponse)
  Temps d’accomplissement d’une tâche (par ex. : 0.25 s par prise de vue pour une caméra x)
Rapidité
  Tâches exécutées par seconde (ex. la camera x traite 4 images/s)
  Peut être plus efficace que la latence si parallélisme de tâches
    Par ex. : Camera y peut capturer 8 images/s en capturant une nouvelle image pendant qu’elle sauve la précédente).

## Slide 28: Processeurs et technologies de fabrication
Technologie : façon d’accomplir une tâche en utilisant un ensemble de processus, méthodes, connaissances techniques
Trois aspects à considérer pour un système embarqué
  Type d’architecture de calcul
  Technologie d’implémentation
  Méthodologie de design

## Slide 29: Types architectures de calcul
Trois types d’unités : Usage général, spécialisé ou dédié
    Programmables ou préprogrammés
Usage restreint (mixte)
Registers
Specialized
ALU
Data
Controller
Program and data memory
total = 0
for i = 1 to N
loop
total += M[i]
end loop
Control logic and State register
I/O
IR
PC
Usage spécifique (matériel)
Data
Controller
Control
logic
State register
I/O
index
total
+
Usage général (logiciel)
Custom ALU
    Exemple d’un additionneur
uC, DSP
uP
FPGA, ASIC
Le choix du type se fait en fonction des contraintes de conception initiales
Registers
General
ALU
Data
Controller
Program and data memory
total = 0
for i = 1 to N
loop
total += M[i]
end loop
Control logic and State register
I/O
IR
PC

## Slide 30: Quel processeur utiliser?
total = 0
for i = 1 to N loop
total += M[i]
end loop
Processeur à usage général (gaspillage potentiel de ressources).
Ex.: processeurs d’Intel (Pentium) et AMD (Ryzen)
Processeur dédié
(ressources et alimentation optimisées, coût de design élevé). Ex.: ASIC
Processeur spécialisé (ressources mieux adaptées). Ex.: microcontrôleurs, FPGA
Fonctionnalité désirée

## Slide 31: Processeur à usage général
Souvent appelé microprocesseur
Traits
  UCT de portée générale (registres et instructions)
  Mémoire de programme et données externes
Bénéfices pour l’usager
  Temps de mise en marché et NRE bas
  Grande flexibilité
Inconvénients
  Consommation d’énergie et effets thermiques élevés
  Gaspillage potentiel de ressources
  Interfaces complexes
IR
PC
Register
file
General
ALU
Datapath
Controller
Program and data memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control
logic and State register
I/O

## Slide 32: Processeur à usage dédié
Souvent utilisé comme coprocesseur, accélérateur ou périphérique
Traits
  Contient uniquement les composants requis pour l’application
  Non programmable au sens habituel
  Circuits de données optimisés
Bénéfices pour l’usager
  Rapidité, consommation d’énergie optimisée pour certains, dimensions physiques réduites
Inconvénients
  Temps de mise en marché et NRE moyens à élevés
  Rigidité
Datapath
Controller
Control logic
State register
I/O
index
total
+

## Slide 33: Processeur à usage restreint
Reprogrammable et optimisé pour une classe d’applications
  Compromis entre l’usage général et l’usage dédié ; le uC et les DSP sont des exemples
Traits
  Mémoire de programme intégrée
  Unités fonctionnelles spécialisées
  Circuits de données optimisés
Bénéfices pour l’usager
  Un peu de flexibilité, bonnes performances, dimension et consommation d’énergie réduites
  temps de mise en marché moyen
Inconvénients
  Ressources computationnelles limitées
  NRE faible à élevé
IR
PC
Registers
Custom
ALU
Datapath
Controller
Program memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control
logic and State register
Data
Memory and I/O

## Slide 34: Autre facteurs : architecture d’instructions
CISC (complex instruction set)
  Jeu d’instructions riche
  La majorité des processeurs pour ordinateurs de bureau (Pentium, Ryzen…)
RISC (reduced instruction set)
  Jeu d’instructions réduit aux opérations simples uniquement
  Pas de microcode
  Ex. : ARM, MIPS, RISC V, uC récents
 | CISC (Intel 486) | RISC (MIPS R4000)
#instructions | 235 | 94
Addr. modes | 11 | 1
Inst. Size (bytes) | 1-12 | 4
GP registers | 8 | 32
  L’architecture CISC donne lieu à une dissipation thermique très importante (besoin de refroidisseurs)
  Opérations de haut niveau en microcode (simplifient l’exécution de langages de programmation évolués comme c++, java, python, etc.)
Notes: 34

## Slide 35: Particularités des machines RISC
Seules les instructions les plus utilisées et sans grande complexité de réalisation existent en matériel.
Quatre règles de conception majeures :
  Instructions : Exécution en un cycle d’horloge/longueur fixe
  Registres : grand nombre/à usage général
  Architecture Load/store : La manipulation de données se fait seulement dans les registres ; des instructions de chargement/emmagasinage assurent le transfert vers/de la mémoire.
  Pipeline : décodage en une étape/pas de microcode
Avantages : design relativement simple qui permet une fréquence d’horloge optimale et une faible consommation d’énergie
  Architecture type des processeurs dans les systèmes embarqués

## Slide 36: Architectures d’UCT de base
Trois types fondamentaux
  Accumulateur
    Un argument de chaque instruction vient de l’accumulateur
    Facilite la conception de compilateurs c mais peu efficace pour la rapidité
  Registre-Mémoire
    Les arguments des instructions peuvent avoir des origines diverses (registres internes, mémoire, ports d’entrée-sortie)
    Architecture courante dans les machines CISC
  « Load-Store »
    Les arguments des instructions viennent uniquement de registres internes; des instructions de chargement (load) ou d’emmagasinage (store) interagissent avec la mémoire
    Architecture courante dans les machines RISC

## Slide 37: Autre facteurs : utilisation de la mémoire
Entrées/sorties
Unité Arithmétique et logique
Programme et données
A
D
A=Adresse
D=données
Machine de Von Neuman
Architecture de Harvard (aussi due à Von Newman!)
Entrées/sorties
Unité Arithmétique et logique
Programme
A
D
Données (x2)
A
D
L’architecture de Harvard permet un traitement plus rapide.

## Slide 38: Autre facteurs : mise en œuvre
La manière dont un design peut être réalisé dans un CI
Concept distinct du design logique
Se distingue par
  Le type d’implémentation
  La technologie de fabrication (matériaux, couches, largeur de traits, etc.)
source
drain
channel
oxide
gate
Silicon substrate
IC package
IC

## Slide 39: Implémentation sur puce
Trois types
  CI complètement dédié (ASIC/VLSI)
  ASIC semi dédié (« gate array » et « standard cells »)
  PLD (« Programmable Logic Device »)

## Slide 40: ASIC/VLSI
Les couches du design sont toutes optimisées
  Dimension et placement des transistors
  Largeur et routage des liens
Bénéfices
  Grande densité pour des dimensions réduites
  Performance et consommation en courant optimales
Limitations
  NRE ($1 M+) et temps de développement (1 an+) élevés

## Slide 41: Semi-dédié
Les couches inférieures sont partiellement ou complètement réalisées
  Il reste a faire le routage des connexions et éventuellement ajouter des blocs fonctionnels
  « Field-Programmable Gate Array (FPGA) » populaire
Bénéfices
  NRE faible (aussi bas que $10k)
Limitations
  Peut demander des semaines/mois de temps de développement

## Slide 42: PLD
Les couches sont déjà réalisées mais les composants sont à configurer et interconnecter
Des liens sont faits ou défaits pour réaliser la fonctionnalité désirée
  « Programmable Array Logic (PAL) » populaire
Bénéfices
  Disponibles « sur tablette »
  NRE bas, produit final disponible plus rapidement
Limitations
  Consommation d’énergie plus grande, potentiellement plus coûteux à l’unité
  Ressources limitées

## Slide 43: Flux de conception matériel
Spécification système
Spécification comportementale
Spécification RTL
(register transfer logic)
Spécification logique
Implémentation finale
Compilation/Synthèse: Automatise l’exploration et génère les détails de mise en œuvre pour la couche inférieure adjacente
Librairies/IP: permettent d’incorporer des blocs déjà réalisés dans des niveaux d’abstraction supérieurs
Test/Vérification: Vérification du fonctionnement à chaque niveau, de manière à réduire les itérations coûteuses entre niveaux.
Compilation/Synthèse
Librairies/IP
Test/Vérification
Synthèse
système
Synthèse comportementale
Synthèse
RTL
Synthèse
logique
HW/SW/OS
Cœurs
Composants
RTL
Portes/
Cellules
Simulateurs de modèles./
Vérificateurs
Co simulateurs
HW/SW
Simulateurs HDL
Simulateurs logiques
Synthèse de haut-niveau
Synthèse logique
Synthèse physique
Plusieurs outils existent pour simplifier le processus

## Slide 44: Méthodologie de design
https://circuitdigest.com/tutorial/what-is-fpga-introduction-and-programming-tools
Flux de conception matériel et logiciel
  Flux de conception matériel typique d’un FPGA :
    Synthèse : code HDL traduit en description textuelle de diagramme de circuit ou schéma (netlist).
    Simulation: simulation pour vérifier si la conception spécifiée par la netlist fonctionne correctement.
    Conversion et mappage : conversion du netlist vérifié en fonctions binaires. Les composants et connexions sont mappés sur des CLB et le design est placé dans le PGA cible (Place & Route)
    Vérification et débogage : chargement du fichier de configuration généré et vérification de l’opération avec débogage éventuel.
  Il y a moins d’étapes dans le flux de conception logiciel et les temps de compilation sont beaucoup plus courts que pour les étapes de du flux de conception matériel, permettant un design plus rapide.

## Slide 45: Le codesign
Les outils de synthèse récents permettent une vue unifiée du matériel et du logiciel
Le choix du matériel versus logiciel pour une fonction particulière est un compromis entre différentes métriques de design : performance, puissance consommée, dimensions physiques, coûts, NRE et flexibilité.
Fondamentalement, il n’y a pas de différence entre ce que le matériel et le logiciel peuvent réaliser tant qu’on ne dépasse pas les limites technologiques
Implémentation
Instructions en assembleur
Code machine
Transferts entre registres
Compilateurs (1960's,1970's)
Assembleurs, éditeurs de liens
(1950's, 1960's)
Synthèse comportementale
(1990's)
Synthèse RTL
(1980's, 1990's)
Sunthèse logique
(1970's, 1980's)
Microprocesseur plus program : “logiciel”
VLSI, ASIC, ou PLD : “matériel”
Portes logiques
Équations logiques/FSM's
Code séquentiel (e.g., C, VHDL)
Outils de développement du logiciel et du matériel
Aujourd’hui : Codesign

## Slide 46: En résumé…
Les systèmes embarqués sont partout
Leurs métriques de design sont souvent en conflit les unes avec les autres
La nécessité existe pour une vue unifiée du matériel et du logiciel afin d’optimiser le processus de développement
Trois aspects technologiques clés :
  Processeur : usage général, spécialisé, dédié
  Puce : personnalisée, reconfigurable, programmable
  Design: Matériel, logiciel, mixte avec optimisation top-down et tests de validation

## Slide 47: Systèmes embarqués
94%+ des ventes
Étendent les applications bien au delà de la bureautique et des applications de gestion
Basés sur des microcontrôleurs

## Slide 48: Quelques exemples
Exemples de designs

## Slide 49
Le processeur embarqué (uC) Traite l’information venant de caméras, lasers, sonars et autres capteurs pour réaliser des tâches comme l’avertissement de changement de ligne, de somnolence, ou l’aide au stationnement.
Les résultats peut être affichés sur écran ou annoncés par haut-parleur/sirène.
Système de vision pour véhicule automobile
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=spry199&fileType=pdf
Caméra de recul

## Slide 50
Système d’éclairage public par LED à haute intensité
Les lignes de haute tension sont aussi utilisées comme liens de communication
  Des condensateurs assurent l’isolation des tensions continues et un transformateur/filtre LC assure l’interface en entre le microcontrôleur et les lignes de haute tension tout en isolant les masses

## Slide 51
Lecteur/enregistreur MP3
UN DSP accomplit le décodage MP3 de l’information audio convertie en binaire par le boîtier CODEC

## Slide 52
Radio numérique

## Slide 53
Appareil photo numérique

## Slide 54
Surveillance de patient

## Slide 55
PC embarqué