## Slide 1: MIC5111 Les convertisseurs de données

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Étudier différents types de convertisseurs analogiques-numériques et numériques-analogiques
Décrire les sources d’erreur dans les convertisseurs A/N et N/A et leur impact sur la précision des mesures
Décrire l’insertion et l’utilisation des convertisseurs A/N et N/A dans les chaînes de mesure et de commande
Prérequis : familiarité avec les circuits analogiques et binaires

## Slide 3: Rôle des convertisseurs A/N et N/A
Assurent la conversion de format entre des données d’e/s analogiques et le CPU du microcontrôleur
Les blocs de prétraitement et de post-traitement gèrent les problèmes d’interface entre les e/s et les convertisseurs
Monde réel Domaine binaire Monde réel
Pré-traitement
CPU
Post-traitement
Te
CAN
s(t)
y(t)
P
o
r
t
P
o
r
t
CNA

## Slide 4: La conversion en pratique
Proportionnalité
Conversion
analogique-numérique
Conversion
numérique-analogique
Vmax = 7.5V
0V
1111
1110
0000
0010
0100
0110
1000
1010
1100
0001
0011
0101
0111
1001
1011
1101
0.5V
1.0V
1.5V
2.0V
2.5V
3.0V
3.5V
4.0V
4.5V
5.0V
5.5V
6.0V
6.5V
7.0V
4
3
2
1
t1
t2
t3
t4
0100
0111
0110
0101
time
analog input (V)
Digital output
4
3
2
1
0100
1000
0110
0101
t1
t2
t3
t4
time
analog output (V)
Digital input
Conversion de valeurs de tensions ou courants dans un intervalle [min, max] en codes binaires équivalents dans un intervalle [0, 2n-1], ou vice-versa
    n est la longueur du code binaire en bits
    Une (des) tension/courant de référence fixe(nt) le degré de proportionnalité
tension/ code
code/tension
Pas
La conversion est faite en marches d’escalier

## Slide 5: Résolution de conversion
Valeur analogique correspondante à un changement de 1 bit (pas de quantification)
  Dépend de la taille du mot binaire et de l’amplitude des références (souvent des tensions)
        Vref : Tension de référence (on a souvent Vref-=0)
        n : Longueur du mot binaire en bits
  On utilise aussi Q/2
Peut aussi être exprimée en pourcentage d’erreur :
  L’ inversion de Q et n permet de déterminer le nombre de bits requis pour une résolution donnée
tension/code
code/tension
Q

## Slide 6: Convertisseur N/A
Convertit un code binaire en sa valeur décimale multipliée par un courant ou une tension de référence
Un filtre de lissage (reconstruction ) est généralement requis pour la sortie obtenue
bit 0
bit n
CNA n bits
011010010101010100101
101010101011111100101
000010101010111110011
010101010101010101010
111010101011110011000
100101010101010001111
Entrée numérique
Filtre
Sortie analogique par paliers
Sortie analogique
Vref
Fraction entre 0 et 0,99…

## Slide 7: Équivalent de Thévenin
CNA à résistances pondérées
Portes CMOS
Problème : les résistances doublent en valeur à chaque bit !
Req=2R  Req=4R  Req=8R

## Slide 8: CAN à réseau R-2R
Par superposition, on a :
Utilise uniquement des résistances de valeur R et 2R !

## Slide 9: Convertisseur A/N
Convertit une tension ou courant analogique en un code binaire équivalent
La valeur à convertir doit demeurer constante ou ne pas varier de plus de Q durant la conversion,
  Assuré souvent par un échantillonneur-bloqueur (E-B ou « S&H »)
Plusieurs types !
011010010101010100101
101010101011111100101
000010101010111110011
010101010101010101010
111010101011110011000
100101010101010001111

## Slide 10: Conversion A/N à 1 bit
Comparateur analogique = Convertisseur A/N à 1-bit !
Boucle d’hystérèse requise pour éviter le bruit
Problème évité si

## Slide 11: Convertisseur A/N à comparateurs parallèles (« flash »)
Basé sur un diviseur de tension suivi de comparateurs
Un encodeur de priorité convertit le code thermométrique généré en code binaire équivalent
Temps de conversion le plus rapide
  Utilisé dans les oscilloscopes numériques, l’échantillonnage de signaux vidéo, le traitement de signaux radar, etc.
Demande un nombre de comparateurs qui croit exponentiellement !
  2n-1 pour n bits de résolution, d’où nmax  10 en pratique

## Slide 12: Convertisseur A/N à compteur en rampe
Utilise un convertisseur N/A !
Après une impulsion Start, le compteur compte en montant de 0 jusqu’au changement d’état du comparateur (tension de sortie du CNA supérieure à la tension à convertir)
  Compte final = code binaire recherché

## Slide 13: Convertisseur A/N à pente simple
0 à vref
Substitue un intégrateur au CNA du convertisseur précédent
  L’intégrateur génère une rampe de tension allant de 0 à Vref et le compteur s’arrête lorsque la sortie de l’intégrateur est supérieure à vin
L’intégrateur filtre aussi le bruit dans vin
La précision dépend de R et C
Circuit intégrateur
Remise à zéro de l’intégrateur

## Slide 14: Convertisseur A/N à pente double
Plus précis, car ne dépendant pas de RC
  C est chargé avec vin durant T0 et déchargé ensuite vers vref :
Lorsque C est déchargé, vc(T)=0 et
d’où
T0 et T-T0 sont déterminés par compteur
Lent ! (~10 ke/s)
T0 t
vc(t)
Compteur

## Slide 15: Convertisseur A/N a pipeline
Utilise deux ou plusieurs étages en série
  Le premier étage effectue une conversion grossière et la tension correspondante est soustraite de vin pour alimenter l’étage suivant
  La procédure est répétée à chaque étage pour obtenir des résultats de plus en plus précis
  Les bits fournis par chaque étage sont concaténés pour donner le résultat final
Rapide (10 Me/s et +)
Résolutions jusqu’à 16 bits
Demande peu d’espace pour l’implémentation sur puce

## Slide 16: Convertisseur A/N delta-sigma
Appelé aussi sigma-delta
Utilise deux blocs principaux :
  Un modulateur analogique qui convertit vin en une séquence binaire de haute fréquence (conversion tension-fréquence)
  Un filtre numérique qui traite la séquence binaire obtenue par blocs, pour générer un code de sortie à la résolution désirée

## Slide 18: Convertisseur A/N par approximations successives
BPS mis à 1 et remis à 0 ensuite car le résultat dépasse Vs
Les prochains bits sont mis à 1 en séquence et retenus, car le résultat est inférieur à Vs
La conversion cesse lorsque tous les bits ont été testés
Période de test d’un bit
Sortie du convertisseur N/A
Q=1v
4-bit
Fait l’approximation des bits du résultat successivement, en partant de celui de poids le plus fort
Bon compromis entre le prix et vitesse de conversion
Notes: Starting with the most significant bit, the input is tested against the output of the digital-to-analog converter, and a “HI or LO” decision is made. In general, the conversion time will be independent of the input level, since all bits have to be tested each time.

## Slide 19: Conversion A/N par approximations successives
19
Partant d’un signal analogique qui varie entre 0 et 15 volts, et un code binaire de 8 bits, donner le code correspondant à une tension de 5 v.
5/15 = d/(28-1)
d= 85 = 01010101
Illustration de la méthode d’approximations successives
0
1
0
0
0
0
0
0
½(Vmax – Vmin) = 7.5 volts
Vmax = 7.5 volts.
½(7.5 + 0) = 3.75 volts
Vmin = 3.75 volts.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
½(7.5 + 3.75) = 5.63 volts
Vmax = 5.63 volts
½(5.63 + 3.75) = 4.69 volts
Vmin = 4.69 volts.
0
1
0
1
0
0
0
0
½(5.63 + 4.69) = 5.16 volts
Vmax = 5.16 volts.
0
1
0
1
0
0
0
0
½(5.16 + 4.69) = 4.93 volts
Vmin = 4.93 volts.
0
1
0
1
0
1
0
0
½(5.16 + 4.93) = 5.05 volts
Vmax = 5.05 volts.
0
1
0
1
0
1
0
0
½(5.05 + 4.93) = 4.99 volts
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 20: Analyse comparative
 | Maxim MX7705 | ADI AD7476A | National ADC1175 | TI uC MSP430
Type | - | Approximation Successive | Flash | -
Résolution | 16-Bit | 12-Bit | 8-Bit | 12 à 16 bits
Fréquence d’échantillonnage | 500 e/s | 1 Me/s | 50 Me/s | 200 ke/s
Consommation | 1 mW | 12.5 mW | 125 mW | ~1 mW
Coût | $4.12 @ 1k Units | $6.00 @ 1k Units | $2.20 @ 1k Units | 
Application | Capteurs de précision | Multiple | Imagerie médicale Communications | Capteurs divers

## Slide 21: Considérations pratiques
Erreurs intrinsèques
Filtres
Choix d’un convertisseur
Montage dans une chaîne d’acquisition

## Slide 22: Linéarité
Cas idéal
Sortie désirée/souhaitée
tension/code
code/tension
La réalité
Code/tension
tension/code
Sortie désirée
Sortie réelle
En pratique, linéaire si l’erreur absolue  Q

## Slide 23: Non-linéarité différentielle
Écart en nombre de pas ou tension équivalente par rapport à la sortie précédente (idéalement 1 pas ou bit le moins significatif)
tension/code
Sortie idéale
code/tension
VLSB
2VLSB
Non-Linéarité diff. = 2 pas

## Slide 24: Non-linéarité intégrale
Écart en nombre de pas ou tension équivalente par rapport à la sortie idéale (idéalement 0)
tension/code
Sortie idéale
1VLSB
Non-linéarité int. = 1 pas
code/tension

## Slide 25: Erreur de gain
Écart entre la pente de courbe de réponse idéale et la courbe réelle
Erreur de gain élevé : Pente supérieure au cas idéal
Erreur de gain bas : Pente inférieure au cas idéal
En pratique, pas d’erreur si inférieure à ½ pas
tension/code
Sortie idéale
code/tension
Gain bas
Gain élevé

## Slide 26: Erreur de biais
Décalage entre la courbe de réponse idéale et la courbe réelle
Devrait être inférieure à un pas en pratique
tension/code
Sortie idéale
code/tension
Biais positif
Biais négatif

## Slide 27: Erreur de non-Monotonie
Un décroissement de la sortie avec un accroissement de l’entrée
Devrait être inférieure à ½ pas
code/tension
tension/code
Sortie idéale
Monotonic
Non-Monotonie

## Slide 28: Bruit de quantisation
Résolution du convertisseur
On peut représenter le signal numérique en marches d’escalier par
  où est le signal analogique continu équivalent et est un bruit ajouté par la quantisation du signal
(a) Conversion de tension continu-à-discret ; (b) Bruit de quantification correspondant

## Slide 29: Bruit de quantisation
q(t) peut être modelé par un signal aléatoire uniformément réparti entre et
  La puissance du bruit est alors
  Et le rapport signal-sur-bruit pour un signal x(t) est :
  , où est la variance du signal
Q
Output
Input

## Slide 30: Bruit de quantisation d’un signal numérisé
Pour un signal sinusoidal d’amplitude 1, et le SNR est, avec la normalisation :
Pour signal gaussien et , on a :
  Multiplier l’amplitude du signal par change sa variance à , menant à :
Dans tous les cas, ajouter un bit de résolution augmente le SNR de 6dB

## Slide 31: Effet de la longueur de mot sur les calculs
Signal continu avec représentation discrète de n bits :
  Si les valeurs sont tronquées à m bits, m<n, une erreur de représentation est introduite.
  Les n-m bits de poids faible de chaque mot sont perdus.
  La gamme d’amplitudes couverte par l’erreur de  troncation, , est donnée par
  L’erreur se répercute sur tous les calculs subséquents

## Slide 32: Considérations pratiques
Erreurs intrinsèques
  Linéarité, biais, Gain, etc.
  Bruit de quantification
Filtres
Choix d’un convertisseur
Montage dans une chaîne d’acquisition

## Slide 33: Étapes de traitement du signal
Exemple :
Pré-traitement
CPU
Post-traitement
Te
CAN
s(t)
y(t)
P
o
r
t
P
o
r
t
CNA
Comment s’assurer du résultat ?

## Slide 34: Pas de conversion continu à discret
Dépendent autant de la fréquence d’échantillonnage que de la résolution
Q=1.25 v
Q=2,50 v
fs=2 Hz
fs=1 Hz
fe égal, Q diffèrent
Q égal, fe différent

## Slide 35: Effet d’alias
Pour éviter :
  Utiliser un filtre passe-bas pour éliminer les composantes du signal de fréquence > fe/2
    Doit être analogique
    La fréquence de coupure doit respecter fc fe/2
    Le gain dans la bande d’arrêt doit être 
Apparait lorsque le signal à convertir est échantillonné à une fréquence inférieure à la fréquence de Nyquisit

## Slide 36: Ordre du filtre anti-alias
Utiliser fe=2fmax peut demander un filtre d’ordre très grand si on veut rejeter le bruit de quantisation dans la bande d’arrêt
  Ex. : pour S/B=80 dB, seul un filtre elliptique d’ordre 8 peut répondre au besoin (avec réponse en phase non linéaire)
Tiré de EDN, numéro du 23/11/2006

## Slide 37
Conversion temps discret à continu
En théorie, on peut récupérer le spectre du signal original en multipliant Se() par un rectangle qui isole la première période. On a alors :
et
ou encore
  Problème : la fonction sinc requise est de durée infinie !
et
bit 0
bit n
CNA
011010010101010100101
101010101011111100101
000010101010111110011
010101010101010101010
111010101011110011000
100101010101010001111
Entrée numérique
Filtre
Sortie en escalier
Sortie continue

## Slide 38: Filtres de reconstruction
Solutions possibles :
  « lisser » le signal de sortie avec un filtre passe-bas
  « reconstruire » les valeurs du signal par un filtre :
  : signal à temps continu proche de la séquence
  : impulsion de durée finie et forme rectangulaire, triangulaire, parabolique, sinc, etc.
    Les impulsions successives se recouvrent si elles durent plus que
    Elles sont généralement d’amplitude ou de surface =1
t
1
p(t)
-½ Te
½ Te
t
0
1
t
1
p(t)
1
sinc(x)
-Te
Te
0
-½ Te
½ Te
-Te
Te
Par(t)
0
-½ Te
½ Te
-Te
Te
0
-½ Te
½ Te
-Te
Te

## Slide 39: Considérations pratiques
Erreurs intrinsèques
  Linéarité, biais, Gain, etc.
  Bruit de quantification
Filtres
  Filtres anti-alias
  Filtres de reconstruction
Choix d’un convertisseur
Montage dans une chaîne d’acquisition

## Slide 40: Paramètres à considérer dans un convertisseur A-N
Résolution en tenant compte des sources d’erreur
Temps de conversion (en réf. au critère de Nyquist)
Type d’interface
Et aussi :
Type d’entrée (unipolaire/différentielle)
Temps d’ouverture (« jitter »)
Temps de maintien (« hold time »)
Nécessité d’un échantillonneur-bloqueur (« sample & hold »)
Linéarité et autres erreurs

## Slide 41
Résolution en tenant compte des sources d’erreur
Temps de stabilisation (settling time)
  Temps entre le début d’un changement de valeur et sa stabilisation à la précision requise (0.5 LSB par ex.)
Type d’interface
Linéarité et autres erreurs
Paramètres à considérer dans un Convertisseur N-A

## Slide 42
Échantillonneur-bloqueur intégré; sinon, l’ajouter si
Source de référence intégrée et compatible avec la gamme dynamique du signal à convertir; sinon, l’ajouter
Amplificateur a gain programmable intégré
Tension d’alimentation et consommation d’énergie
Les microcontrôleurs ont souvent des convertisseurs intégrés qui répondent aux critères
Autres critères

## Slide 43: Choix d’un convertisseur : nombre de bits et résolution
Ex. : Températures de 0 K à 300o K à convertir en une tension entre 0 et 2.5 V, numérisée avec des convertisseurs A/N de 8 et 10 bits
  Résolution à 8 bits :
  2.5 / 28 -1= 0.0098 V, ou environ 10 mV par pas
  En degrés K, cela correspond à 300o K / (28-1)= 1.2o K par pas
  Résolution à 10 bits :
  2.5 / (210 -1)= 0.00244V, ou environ 2.4 mV par pas
  En degrés K, cela correspond à 300o K / (210 -1)= 0.29o K par pas
  Oui , mais le niveau de bruit est-il inférieur à 2.4 mV ?
En général, on parcourt le chemin inverse : on part de considérations de résolution pour trouver le nombre de bits

## Slide 44
Définir les broches d’entrée pour le signal analogique
Sélectionner la source d’horloge pour la conversion
Sélection le mode de conversion (continu, un échantillon à la fois…)
Sélectionner la source de la tension de référence VREF et/ou sa valeur
Configurer le mode de notification (sémaphore, interruption) et le mode du CPU durant la conversion (actif, dormant)
Activer le convertisseur
Programmation du CAN d’un MPU MSP430
20

## Slide 45
// MSP430F20x2 Demo - ADC10, Sample A11 (AVcc/2) , Set P1.0 if < 2.3V to indicate a low battery voltage condition;
// A single sample is made on A11 with reference to internal 1.5V Vref.
// If A11 < 0311h (0.65V), AVcc is less than 2.3V, and P1.0 is set to indicate a lo_Batt condition, else reset.
//
// -----------
// /|\| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// |A11 P1.0|-->LED
//
#include <msp430.h>
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
ADC10CTL1 = INCH_11; // AVcc/2
ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON;
P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 as output
for (;;) {
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Start sampling and conversion
while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY); // ADC10BUSY?
if (ADC10MEM < 0x311) // A11 > 0.65?
P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on
else P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off
}
}
Exemple avec le ADC10

## Slide 46: Considérations pratiques
Erreurs intrinsèques
  Linéarité, biais, Gain, etc.
  Bruit de quantification
Filtres
  Filtres anti-alias
  Filtres de reconstruction
Choix d’un convertisseur
Montage dans une chaîne d’acquisition

## Slide 47: Chaîne d’acquisition en automatique
Mesurandes de procédé
Chaîne d’acquisition des données
traitement
affichage
stockage
Contrôle
régulation
alarmes
Fournit l’information nécessaire à la connaissance/contrôle d’un procédé

## Slide 48: Capteurs en parallèle avec mux’age analogique
Conversion asynchrone
Le temps de conversion du CAN doit être une fraction de celui par canal :
tacq < tmux + tS&H + tCAN / N
Solution fréquente dans les microcontrôleurs
Multiplexeur analogique
CAN
. . .
S&H
logique

## Slide 49: Capteurs en parallèle avec CAN commun
Multiplexeur analogique
CAN
. . .
E-B
E-B
logique
  Avantages : acquisition synchrone possible, mais toujours :
tacq  tmux + tS&H + tCAN / N
Autre solution :

## Slide 50: Capteurs en parallèle avec mux’age numérique
Autre solution :
CAN
Multiplexeur numérique
CAN
. . .
E-B
E-B
logique
  Avantages : acquisition synchrone, E-B pas toujours requis, chaque voie est adaptée au capteur et peut être déportée près de la source, transmission numérique…
  Inconvénient : coût et filage élevés

## Slide 51: Budget des incertitudes : précision de la chaîne
Chaîne d’acquisition = mise en cascade de plusieurs composants; si chaque dispositif k suit une relation yk= Gk . xk
alors yn= G . x avec G=G1G2…Gn
G1 peut correspondre à la sensibilité du capteur, G2, au gain en tension de l’amplificateur, G3 au gain statique de la fonction de transfert du filtre, G4 au facteur de transmission du multiplexeur (=1), G5 au gain en tension du S&H (=1), G6 =2n/Vpe, la relation de quantification du CAN.

## Slide 52: Incertitude globale
Chaque élément de la chaîne est source d’incertitudes :
  - erreur de gain nominal eGn
  - erreur de linéarité el du gain
  - incertitude due aux dérives thermiques, sur le gain eG(T) et de zéro ez(T)
  - incertitudes en régime dynamique eG(f) en régime sinusoïdal ou et en régime impulsionnel.
Il faudrait aussi ajouter les erreurs spécifiques comme l’erreur d’hystérésis d’un capteur et l’erreur de quantification due au CAN
L’incertitude maximale (ou dans le pire des cas) correspond à l’addition des valeurs absolues des incertitudes élémentaires

## Slide 53: En Résumé
Différents types de convertisseurs A/N et N/A existent
Le type à utiliser dépend de l’application
Les caractéristiques des convertisseurs réels peuvent mener à une perte de résolution
Un filtre anti-alias est souvent requis à l’entrée d’un convertisseur A/N
Un filtre de reconstruction est souvent requis à la sortie d’un convertisseur N/A
L’insertion de convertisseurs A/N dans une chaîne de mesure doit tenir compte de leur nombre et de son impact sur la bande passante du système
À suivre : les capteurs