## Slide 1
MIC5111
Systèmes embarqués
Actionneurs et circuits associés

## Slide 2: Introduction
Exemples d’actionneurs :
  Moteurs: DC, AC synchrones/asynchrones, pas-à-pas …
  Valves: pneumatiques, électriques, hydrauliques …
  Éléments chauffants
  Compresseurs
  Commutateurs
  Électro-aimants
Une interface est presque toujours nécessaire entre le microcontrôleur et l’actionneur…

## Slide 3: Buts de l’interface
Isolation
Commutation de puissance
Amplification de courant ou de tension
Filtrage
Interface
numérique
Interface
analogique
CNA
Actionneur
numérique
Actionneur
analogique
Ports d’e/s
C

## Slide 4: Isolation
En général: v1, v2 = 110vac, 220vac, 380vac ou 12vDC, 24vDC, 36vDC, 48vDC
Si les nœuds de référence (masses) ne sont pas tous à la même tension, des différences importantes peuvent exister entre Vcc supposé et Vcc réel
  Ex. : Vcc_réel = Vcc+ vm1 ou encore Vcc_réel = Vcc+ vm2
L’isolation des masses est nécessaire dans ce cas
vm1 = R1i1
vm2 = R2i2
Entrée de puissance Contrôleur Actionneur
v1 vCC  5v v2
?
?
R1
R2
i1
i2
m1
m2

## Slide 5: Isolation
Opto-coupleurs
Configurations de base
  Couplage à courant continu

## Slide 6: Isolation
Configurations de base (suite)
  Protection contre les surtensions à l’entrée
  Couplage à courant alternatif

## Slide 7: Isolation
Configurations de base (suite)
  Sortie par la base pour temps de réponse rapide

## Slide 8: Commutation de puissance : relais électromécaniques
  Isolant de masse par défaut
  Peut générer des impulsions destructrices pour le circuit de commande
Varistances

## Slide 9
  Relai à protection par diode pour les surtensions de la bobine
  Implémentation de l’interface
Commutation de puissance : relais électromécaniques

## Slide 10
  Relai à protection par diode pour les surtensions de la bobine
  Implémentation de l’interface
Commutation de puissance : relais électromécaniques

## Slide 11
Cas d’une puissance commutée élevée
    Le courant de bobine est plus important et il faut utiliser un transistor de puissance comme commutateur
    Ajouter un coupleur optique au besoin
Commutation de puissance : relais électromécaniques

## Slide 12
  Circuits
Commutation de puissance : relais électromécaniques

## Slide 13: Limitations des relais électromécaniques
  Durée de vie limitée (~100 000 activations)
  Besoin d’un amplificateur pour le courant de bobine
  Risque de génération d’arcs à hauts courants et tensions
  Dimensions physiques

## Slide 14
Thyristor ou SCR (« Silicon Controlled Rectifier »)
  Conduit comme une diode une fois enclenché
Commutation de puissance : relais à semi-conducteurs
Schéma équivalent

## Slide 15
Fonctionnement du SCR
  Se déclenche si vG dépasse une tension seuil
  Doit être remis à zéro manuellement en usage DC !
Amorçage simple (DC)
Amorçage par commande de phase (AC)
Principe d’amorçage
Commutation de puissance : relais à semi-conducteurs

## Slide 16
Triac (« Triode for alternating current »)
  Conduit dans les deux sens
  Plus efficace que le SCR pour la commutation AC
Commutation de puissance : relais à semi-conducteurs

## Slide 17
Diac (« Diode for alternating current »)
  Maintient la tension à ses bornes constante, une fois passé une valeur seuil (écrêteur)
  Communément utilisé pour stabiliser l’amorçage d’un SCR ou triac par commande de phase
Commutation de puissance : relais à semi-conducteurs

## Slide 18
Commande de puissance AC par thyristor
  On peut seulement contrôler la première ou seconde demi-alternance !
Exemples de commutation de puissance par relais à semi-conducteurs

## Slide 19
Commande de puissance AC par triac
  On peut contrôler la période complète
Exemples de commutation de puissance par relais à semi-conducteurs

## Slide 20
Détourne vers la masse un courant potentiellement destructeur (circuit « crowbar » ou « pied de biche »)
Circuit de protection contre les surcharges

## Slide 21: Commutation de puissance à transistors
Limitations des relais à semi-conducteur basés SCR
  Problèmes associés à l’utilisation des thyristors
    Opération basée sur un phénomène d’avalanche difficile à arrêter une fois déclenché
    Utilisation non conseillée pour les charges inductives sans mécanismes de protection
Pourquoi ne pas utiliser un transistor de puissance ?

## Slide 22: Commutation de puissance à transistors
L’usage de transistors de puissance bipolaires est possible mais limité par leur dissipation thermique
Les transistors à effet de champ ont des résistance dynamiques plus faibles, particulièrement les transistors MOS
  Principe d’un transistor VMOS

## Slide 23: Commutation à transistors MOS
  Applications avec circuit de protection pour charges inductives
Charge
Protection

## Slide 24: Commutation à transistors MOS
  Cas où la charge est reliée à la masse (high-side switch)
    In faut compenser la tension induite aux bornes de la charge en mode conduction

## Slide 25: Modules de puissance à semi-conducteurs
Module de sortie DC

## Slide 26: Modules de puissance
Protection du circuit d’entrée contre les surtensions

## Slide 27: Modules de puissance
  Module de sortie à commutation à zéro (Zero Voltage Switching ou ZVS)
  Se déclenche uniquement lorsque la tension aux bornes de la charge est au voisinage de zéro

## Slide 28: Modules de puissance
Module de sortie à commutation à zéro (suite)

## Slide 29: Modules de puissance
Module de sortie à commutation à zéro pour courant alternatif

## Slide 30: Modules de puissance
Implémentation d’un relais ZVS à partir d’un relais simple