## Slide 1: MIC5111 Systèmes embarqués Algorithmes de commande par microcontrôleur

## Slide 2: Définitions de base
Processus
  Ensemble d’éléments élémentaires interconnectés pour accomplir une ou des fonctions données
    Comprend des variables d’entrée, des variables de sortie, des paramètres de configuration et des relations d’entrées-sorties
  Exemple : les vrais biscuits industriels !
Variables d’entrée
  Quantité de pâte, humidité, capacité du convoyeur, température du four, etc.
Variables de sortie
  Biscuits/sec, couleur, uniformité

## Slide 3: Système de commande
Circuits électroniques (contrôleurs) permettant d’assurer le fonctionnement d’un processus en dedans de limites spécifiées.
Deux types de commande
  Boucle ouverte (directe, sans vérification d’effet)
  Boucle fermée (à contre-réaction)

## Slide 4: Commande directe
Le contrôleur opère sans égard pour l’état des variables du processus ou le résultat effectif
Exemples
  Dans les deux cas, on ne vérifie pas la cohérence du résultat
Contrôleur
Actionneur
Processus

## Slide 5: commande en boucle fermée
Repose sur l’hypothèse que l’environnement décisionnel du contrôleur varie avec le temps
Le but est de réduire le plus possible les écarts par rapport aux valeurs désirées (points de consigne)

## Slide 6: Commande en boucle fermée
La commande tient compte de l’état courant des variables du processus
Exemple

## Slide 7: Les systèmes embarqués en automatique
Monitorage de données (data logging)
Le microcontrôleur joue un rôle passif

## Slide 8: Les systèmes embarqués en automatique
Supervision (supervisory control)
Le microcontrôleur joue un role semi-actif (réglage du point de consigne)

## Slide 9: Les systèmes embarqués en automatique
Commande numérique
Le microcontrôleur joue un rôle actif

## Slide 10: Stratégies de commande de processus
Commande « oui-non » (binaire, on-off, bang-bang, etc.)
La bande d’hystérèse dépend du temps de réponse et de la durée de vie de actionneurs, ainsi que de la précision désirée
Commande inhéremment oscillatoire!

## Slide 11: Commande oui-non
Exemple d’un thermostat avec :
  PC = 80oC  3oC, refroidissement linéaire de -1oc/min et réchauffement linéaire de 4oc/min
  T= 7.5 min

## Slide 12: Implémentation en logiciel
Cas à une variable :
  Il faut mettre en œuvre
  Une ligne de port suffit
Généralisation à plusieurs variables :
  On enchaîne les cas individuels en respectant leurs contraintes de mise à jour
    Exemple d’organigramme pour 3 variables binaires (sorties de comparateurs)
    avec la même période de mise à jour

## Slide 13: Commande oui-non à plusieurs variables
Exemple : Réservoir à pétrole
N
N

## Slide 14: Implémentation en logiciel
Exemple (suite)
C
Ports d’e/s
Routine de réponse à l’IRQ

## Slide 15: Stratégies de commande de processus
Commande/régulation proportionnelle :
  C = Kpep+C0
  C= sortie du contrôleur
  Kp=Gain proportionnel
  ep= différence entre la valeur mesurée et le point de consigne (erreur)
  C0=sortie en l’absence d’erreur
  C, ep et C0 sont normalisés en %
C0 est choisi tel que, pour ep=0,
  C0 est sensible au vieillissement des pièces ou à une variation de charge permanente!
    Plus Kp est grand, plus la réponse est rapide, mais au détriment de la bande de proportionnalité qui rétrécit

## Slide 16: Commande proportionnelle
Exemple : Système de régulation de pression avec PC=180 psi  60 psi, Kp=2.5 et C0=65%
On a, en unités de pourcentage :
ep = 100(p-180)/(240-120) = .83(p-180)
d’où : c = 2.08*p - 310
  La plage de proportionnalité va de ep=-26% à ep=14%, soit une largeur de 40%
Souvent, les valeurs physiques sont des sorties de capteurs, d’où un ajustement éventuel de l’équation du contrôleur pour couvrir l’intervalle 0-100% dans la bande de proportionnalité.
Le limites de la bande de proportionnalité sont données par
  0 =2.5*ep+65
  100=2.5*ep+65
Bande de proportionnalité

## Slide 17: Effet d’une variation de charge permanente
Exemple: échangeur de chaleur
Introduit une erreur résiduelle permanente !

## Slide 18: Effet d’une variation de charge permanente
SP - PV
Une variation de charge permanente mène à l’apparition d’une erreur constante et incorrigible, à moins de modifier C0
Détermination de l’erreur résiduelle

## Slide 19: Implémentation en logiciel
    Organigramme d’un programme en assembleur avec ajustement du signe de l’erreur et protection contre les débordements
    Organigramme de l’algorithme de commande proportionnelle

## Slide 20: Exemple de commande proportionnelle
Contrôle de température entre 100oC et 150oC, avec point de consigne à 120oC et Kp=3.5, en tenant compte des paramètres électriques suivants :
  Les valeurs mesurées donnent 0 à FF à la sortie du CAN
  La commande de 8 bits donne 0 à 10 v à la sortie d’un CNA, avec 6.5 v pour le point de consigne
  Une alarme est déclenchée si la température excède 145oC
Il faut tenir compte de la plage de variation des registres du microcontrôleur qui ne va pas de 0 à 10, mais de 0 à 28-1 !
mC avec CAN

## Slide 21: Exemple de commande proportionnelle
Implémentation en logiciel
Mise à jour aux 10 s
Il faut convertir 0-100 % en 0-FF
  D’après les données fournies :
c = -3.5*ep+6.5
avec
ep=100(T-120)/(150-100)
  Il faut ensuite convertir les valeurs de 0 à FF en multipliant c par 2.55

## Slide 22: Exemple de commande proportionnelle
Implémentation en logiciel (suite)

## Slide 23: Commande intégrale
Répond à l’historique de l’erreur : si l’erreur est persistante, elle est corrigée; sinon, elle est ignorée
Ci(t) = Ki*Ae(t) + Ci0
Ci(t) = correction à l’instant t
Cio = correction à t=0 pour Ai(0)=0
Ki = gain
Ae(t) = intégrale de l’erreur de 0 à t
Ex. de correction avec Ki=2.5 et Cio=55%

## Slide 24
Implémentation en logiciel
  Le défi est de calculer la surface de l’erreur
    Approximation par une séquence de rectangles ou de trapèzes
    Plus la période d’échantillonnage est courte, meilleur est le résultat
      L’approximation par une séquence de rectangles peut s’avérer suffisante (l’intégrale devient est une simple somme) pour Te très petit
Commande intégrale

## Slide 25: Commande intégrale
Implémentation en logiciel (suite)
Ici aussi, Il faut convertir les valeurs entre 0-100 % à 0-2n-1 en multipliant ci par (2n-1)/100

## Slide 26: Commande intégrale
Exemple d’application :
  Contrôleur de débit avec Ki=0.75%, DT=5 s et point de consigne à 85hex
  La commande de 8 bits correspond à une valve fermée pour 00 et ouverte pour FF
  Selon les données fournies
  Ci=Ki*DT*SUM = 0.0625*SUM
  = SUM/16
  avec Ci(0) = 85hex

## Slide 27: Commande dérivative
Réagit à la vitesse de l’erreur : si l’erreur change vite, elle est corrigée ; sinon, elle est ignorée
Cd(t) = Kd*(e(t)-e(t0))/(t-t0)
Cd(t) = correction à l’instant t
Kd = gain
e(t0) = erreur à t0 < t
Sensible à la façon de calculer la dérivée de l’erreur

## Slide 28: Commande dérivative
Commande dérivative : implémentation en logiciel

## Slide 29: Commande dérivative
Exemple d’application :
  Contrôleur de vitesse avec Kd= 0.5, DT=1/5 s
  Selon les données fournies
  Kd/DT=1.5
  e(t) = (vm(t)-vm(t0))
  Cd=1.5*e(t)= e(t)+e(t)/2
Les impulsions de bruit peuvent fausser les calculs

## Slide 30: Commande Dérivative
Effet du bruit
Une dérivée plus robuste : la moyenne centrale à quatre points

## Slide 31: Commande PI
Combine les commandes proportionnelle et intégrale

## Slide 32: Commande PI

## Slide 33: Commande PD
Combine les commandes proportionnelle et dérivative

## Slide 34: Commande PID
La « toute garnie »; combine les commandes proportionnelle, intégrale et dérivative

## Slide 35: Commande PID
    Organigramme de l’algorithme de commande PID